## Slide 1: Автоматика
Лекция 2: Функциональная схема САУ

## Slide 2: Повторение пройденного
Система автоматики позволяет организовать технологический процесс без участия человека
Система автоматики позволяет управлять процессом, для которого недостаточно возможностей человека
Системы автоматики делятся на разомкнутые и замкнутые, с управлением по отклонению и с управлением по возмущению
Функциональная схема системы позволяет отвлечься от конкретной реализации отдельных узлов

## Slide 3: О чем эта лекция?
Как поэтапно происходит процесс перехода управления от оператора к системе автоматического управления
Какие роли играют звенья системы автоматического управления в поддержании заданных значений параметров
Как структурная схема обобщает конкретные реализации систем автоматического управления
Какие бывают звенья в системе автоматического управления
Почему статические звенья – это только мысленная абстракция

## Slide 4: Схема сушки
Оператор измеряет температуру и регулирует заслонку

## Slide 5: Улучшенная схема сушки
Оператор в диспетчерской измеряет температуру и регулирует заслонку

## Slide 6: Вычисление отклонения
Вычисление отклонения температуры выполняется с помощью электрического узла

## Slide 7: Автоматическая система
Сигнал отклонения поступает прямо на механизм
Оператор наблюдает за работой системы

## Slide 8: Преобразование в функциональную схему
Обобщает узлы на основе их функций

## Slide 9: Функциональная схема сушилки
Логика работы системы на основе функций отдельных узлов
Разные по устройству узлы могут выполнять одинаковые функции

## Slide 10: Типы звеньев САУ
Статические звенья мгновенно передают входной сигнал на выход, преобразуя его величину
Линейные звенья
Нелинейные звенья
Дискретные звенья (функции которых имеют разрывы и чаще всего представлены горизонтальными линиями)
Динамические звенья передают входной сигнал на выход с запаздыванием, преобразуя его величину

## Slide 11: Учет инерционности звеньев
Всякое звено обладает инерцией, вопрос лишь в том, играет ли она существенную роль в технологическом процессе
Звенья, инерция которых во много раз меньше инерции объекта управления чаще всего принимаются статическими

## Slide 12: Линейные звенья
Самые простые для расчетов
Характеризуются усилением k и смещением b

## Slide 13: Нелинейные звенья
Более сложные для расчетов

## Slide 14: Дискретные звенья
Относительно просты
Характеризуются конечным количеством выходных состояний

## Slide 15: Неоднозначные звенья
Требуют большего количества операций в расчетах
Обладают внутренними «переменными состояния»
Положение на графике зависит от того, «с какой стороны» к нему подошли

## Slide 16: Итоги
Системы автоматики являются естественным развитием инженерной мысли
Функциональные схемы позволяют изучать системы автоматики без учета конкретных деталей реализации
Системы автоматики состоят из звеньев различных типов: как по форме функции передачи, так и по запаздывают в передаче сигнала от входа к выходу